## Slide 1: Conception et étude des performances d’une solution auto-configurable pour les réseaux de transport du futur
Soutenance de thèse, Par Damien Le Quéré
le 16 juin 2015, à l’irisa (université Rennes 1)

## Slide 2: Sommaire
Réseaux de transport et LOCARN
Étude des performances de LOCARN
Deux propositions d’améliorations
Conclusions

## Slide 3: Réseaux de transport et LOCARN Low Opex and Capex Architecture for Resilient Networks

## Slide 4: Réseaux de transport ?
LAN
MAN
WAN
SDH
ATM
IP
PBB-TE
MPLS
?
OTN
FO
Hz
Cu
« Accès »
« Transport »
Couverture ?
Technologie ?
Support Physique ?
Point de vue architectural ?
Notes: 1/ Point de vue des dimensions
2/ Point de vue de technologies
3/ Point de vue des support physiques
4/ Point de vue architectural (opérateur)

## Slide 5: Critères opérateurs
Source : « MPLS-TP the new technology for packet transport networks », (2009)
Exigences pour MPLS-TP

## Slide 6: Quels besoins pour les réseaux de transport du futur ?
Point de vue Performances
Qualité de service
Résilience / Disponibilité
Scalabilité
Point de vue opérationnel
Flexibilité
Simplicité de gestion
Auto-adaptation
Point de vue économique
Réduire les coûts OPEX
Réduire les coûts CAPEX

## Slide 7: L’architecture LOCARN
Architecture Réseau Paquet
Établit de la connectivité (point-à-point)
Simplicité
de Fonctionnement
de Gestion
↘CAPEX
↘OPEX
(CAPital EXPenditures)
(OPerational EXPenditures)

## Slide 8: Établissement de la connectivité sur un exemple
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
origin
destination
« path request »
Plan de commande
« path discovery »
Plan OAM
« hello »
Étape 1:
Enregistrement des services
Inondation depuis le nœud origine

## Slide 9: Établissement de la connectivité sur un exemple
s1
s1
origin
destination
s1
Étape 2:
La destination répond pour chaque paquet (chaque chemin)
L’origine compare chaque chemin reçu au chemin courant
« path request »
Plan de commande
« path discovery »
Plan OAM
« hello »
Comparaison et sélection

## Slide 10: Établissement de la connectivité sur un exemple
s1
origin
destination
Étape 3:
Connectivité établie
Vérification et maintenance
« path request »
Plan de commande
« path discovery »
Plan OAM
« hello »

## Slide 11: Un routage opportuniste orienté vers les services

## Slide 12: LOCARN en tant que technologie de transport
Point de vue Performances
Résilience et disponibilité
Qualité de service
Scalabilité
Établissement et vérification des chemins
Réparation des chemins

## Slide 13
Étude des performances de LOCARN

## Slide 14: Étude des performances de LOCARN
Performances et sur-débits en conditions « normales »
Estimations des sur-débits de LOCARN avec un modèle analytique simple
Étude des performances et coût des découvertes de chemins sur un réseau national par simulation (OMNeT++)
Performances et sur-débits en cas de ruptures dans le réseau
Étude stochastique de la production de sur-débits liés à la restauration des chemins avec une chaîne de Markov
Étude de l’impact des restaurations de chemins simultanées sur la QoS par simulation (OMNeT++)

## Slide 15: Performances et sur-débits en conditions « normales »

## Slide 16: Performances et sur-débits en conditions « normales »
Réseau national de Orange (France)
Le nombre paquets produit par une inondation dépend :
Du “Time To Live” (TTL, en nombre de sauts)
De la densité moyenne du réseau (δnet)
Messages générés par lien durant une inondation
TTL=D
TTL=D+1
TTL=D+2
Constat:
Le TTL est un facteur décisif de la production de messages par les inondations
Coût de la découverte par estimation analytique

## Slide 17: Performances et sur-débits en conditions « normales »
Facteurs de sur-débits
Topologie du réseau
Nombre de services
Paramètres LOCARN
Estimation des sur-débits cumulés
Estimation des sur-débits

## Slide 18: Performances et sur-débits en conditions « normales »
Simulation d’un réseau national
Topologie:
68 liens
densité du réseau = 3,23
diamètre = 7

## Slide 19: Performances et sur-débits en conditions « normales »
Métrique:
Nombre de messages par liens générés pendant une inondation
Constat :
L’estimation théorique est validée
L’estimation théorique est moins précise à mesure que le TTL s’éloigne du diamètre réseau
Coût de la découverte
Topologie :
- 42 nœuds
- 68 liens
- densité moyenne = 3,23
- diamètre = 7

## Slide 20: Performances et sur-débits en conditions « normales »
Métriques:
Durée de la découverte (ms)
Nombre de chemins découverts
Constat :
Des centaines de chemins découverts avec TTL = D+2
Découverte des chemins très rapide
Performances de la découverte
Topologie :
- 42 nœuds
- 68 liens
- densité moyenne = 3,23
- diamètre = 7

## Slide 21: Performances et sur-débits en cas de rupture dans le réseau

## Slide 22: Performances et sur-débits en cas de rupture dans le réseau
Sous certaines conditions, plusieurs inondations peuvent avoir lieu simultanément, provoquant des pics de transmission au niveau des interfaces réseaux ( “bursts”)
Il faut quantifier l’impact du phénomène
Chevauchement des processus de restauration

## Slide 23: Performances et sur-débits en cas de rupture dans le réseau
Soient:
Un temps d’inter-arrivé des services suivant une distribution exponentielle de taux λ
La durée des services suivant une distribution exponentielle de taux μ
La durée avant la panne d’un chemin suivant une loi exponentielle de taux α
Modèle Markovien pour l’étude des ruptures du réseau

## Slide 24: Performances et sur-débits en cas de rupture dans le réseau
On modélise le système à l’aide d’une chaîne de Markov X={Xt,t≥0} sur l’espace d’états S = {(i,k)|i=0,…,n et k=0,1} pour tout n ≥ 1
À un instant t, il y a i services dépendant du chemin et ce dernier est dans l’état k
k=1 indique que le chemin tandis que k=0 indique une rupture
Graphe de transitions :
Modèle Markovien pour l’étude des ruptures du réseau

## Slide 25: Performances et sur-débits en cas de rupture dans le réseau
Espérance des paquets transmis par lien et par jour
Espérance du nombre de services affectés par les ruptures du réseau au cours du temps
En réutilisant notre estimation des paquets produits par les inondations
Modèle Markovien pour l’étude des ruptures du réseau

## Slide 26: Performances et sur-débits en cas de rupture dans le réseau
Pour quantifier l’impact maximum, on observe un traffic client établi sur un chemin lors de la propagation de N processus d’inondation simultanés
Gigue (pire paquet) liée à la charge des files le long du chemin étudié pour N inondations simultanées (liens de 1Gbps)
Étude de l’impact maximum des restaurations de chemins

## Slide 27: Amélioration de la mise à l’échelle

## Slide 28: Motivations
Les sur-débits produits par LOCARN sont linéairement dépendants du nombre de services
LOCARN est « orienté vers les services »
Pour augmenter les capacités de mise à l’échelle, il faut décoréler les sur-débits produits du nombre de services

## Slide 29: Amélioration 1
Constat: Il n’est pas nécessaire de déclencher plusieurs inondations pour découvrir les chemins des services provenant du même nœud
Idée: Envoyer des inondations réalisant la découverte de plusieurs services à la fois (des « requêtes multi-services »)
Conséquence : La taille des paquets de découverte augmente un peu, mais le nombre d’inondation diminue beaucoup
GEANT
DTELECOM
LEVEL 3
Évaluation par simulation
Réseau GEANT
Réseau LEVEL 3

## Slide 30: Amélioration 2
Constat: Quand depuis un même nœud, chaque service vérifie sont chemin, certains liens sont vérifiés plusieurs fois inutilement
Idée: Mettre en place de l’auto-acheminement point-à-multipoint pour les paquets d’OAM : (i) au niveau de la source les entêtes de paquets contiennent les informations d’acheminement via une structure d’arbre (n-aire) « aplatie » (ii) les paquets sont acheminés par duplication et/ou découpage de la structure jusqu’aux destinations.
Conséquence : La taille des paquets d’OAM augmente tandis que leur quantité diminue
Auto-acheminement point-à-multipoint sur un exemple

## Slide 31: Amélioration 2
Résultats de simulation (Géant, mode éparse)
Résultats de simulation (Géant, mode dense)
Le sur-débit lié à l’OAM est clairement décorélé du nombre de services

## Slide 32: Conclusions et perspectives

## Slide 33: Conclusions
LOCARN est une architecture alternative pour les réseaux de transport. Elle établie des communications adaptatives et résilientes de façon très simple
Avec cette thèse, nous avons:
  Démontré que LOCARN est capable d’établir des milliers de communications
  Amélioré le design initial pour admettre des dizaines de milliers de services, augmentant ainsi les cas d’usages possibles. Des transmissions point-à-multipoint peuvent maintenant être établies (cf proposition 2)

## Slide 34: Perspectives
La voie est ouverte pour des implémentations futures
Les industriels trouvent moins d’intérêts à LOCARN que les opérateurs
Perspectives intéressantes d’application pour les Data Centers
Futures études possibles sur la collaboration LOCARN/SDN

## Slide 35
Merci de votre attention

## Slide 36
Annexes

## Slide 37: Publications
D. Le Quere, C. Betoule, R. Clavier, Y. Hadjadj-Aoul, A Ksentini, and G. Thouenon. « Scalability & performances evaluation of LOCARN: Low opex and capex architecture for resilient networks ». In Innovations for Community Services (I4CS 2014), 14th International Conference, pages 1–8 (June 2014, Reims, France). Article élu « Best Paper Award » de la conférence.
D. Le Quere, C. Betoule, R. Clavier, Y. Hadjadj-Aoul, A. Ksentini, and G. Thouenon. « Presentation & evaluation of LOCARN: Low opex and capex architecture for resilient networks ». Studia Informatica Universalis, pages 74-104 (12 June 2014).
Conférence internationale :
Journal :
Workshop international:
D. Le Quere, C. Betoule, R. Clavier, Y. Hadjadj-Aoul, A. Ksentini, and G. Thouenon. « Towards a Large Scale LOCARN ». IEEE Globecom Workshop on Research and Standards (Dec 2014, Austin, United States).

## Slide 38: Positionnement
Meilleur position de LOCARN en tant que technologie de transport paquet

## Slide 39: LOCARN et (G)MPLS
 | LOCARN | (G)MPLS Standards
Découverte de Topologie | Source routing, Inondations périodiques | Protocoles de routage par état des liens (ISIS-TE)
Etablissement de connectivité | N.A. | Signalisations pour établir LSPs : LDP, RSVP-TE
Détection de rupture | Détection de bout en bout | Détection locale (BFD) De bout en bout (LMP)
Restauration | Réactive, de bout en bout | Proactive, locale (FRR)

## Slide 40: Application numérique sur des profils topologiques diverses

## Slide 41: Amélioration 2
FWD
FWD Code
FWD
FWD Port
1octet
1octet
Algorithme d’auto-acheminement point à multipoint
FWD Code = 0
FWD Code > 0
Faire suivre le contenue et la suite de l’entête sur le <FWD Port>
Couper l’entête à <FWD Code>,
faire suivre la partie 1 sur <FWD Port>
relancer la fonction sur la partie 2

## Slide 42: Algorithme d’auto-acheminement point-à-multipoint